ФАСОВОЧНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ МЯГКИХ КОНТЕЙНЕРОВ «ГЕРМЕС»

«ГЕРМЕС» Big Bag - фасовочный дозатор для больших мешков

Дозатор предназначен для автоматического взвешивания, дозирования и фасовки в большие мешки типа «Big-Bag» хорошо сыпучих продуктов, таких как керамика, удобрения, гранулы сапропеля, пластмассы, минеральные вещества и других материалов.

Особенности

Датчики защищены от загрязнения и случайных ударов металлическим кожухом;

Широкие возможности по встройке в технологические линии;

Высокая пылевлагозащита - IP67;

Удобное управление;

По желанию реализуется связь с ПК через стандартный разъем RS-232;

В конструкции используется зарекомендовавшее себя высоконадежное пневмооборудование.

Работа дозатора основана на принципе грубой (основной) засыпки продукта в мешок до ~ 95% с последующей тонкой досыпкой до заданного веса. Это достигается за счет двухпозиционной пневматической секторной заслонки.

Весовой терминал снабжен функциями счета количества отвесов и суммированием массы.

| Технические параметры |
| --- |
| Наибольшая производительность, кг/мин | 500 |
| Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг | 500 … 2000 |
| Цена поверочного деления, кг | 0,5 … 1 |
| Рабочий температурный диапазон, oС | -20 …+65 |
| Класс точности по ГОСТ 10223-97 | 0,2 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 (100% защита от пыли и дождя) |
| Давление воздуха в пневмосистеме, кг/см² | 4/6 |
| Параметры электропитания | 190 … 240 В / 50 Гц |
| Габариты дозатора без учета шкафа управления (длина х ширина х высота), м | 1,29 х 1,08 х 0,64 |
| Используемые мешки | мешки «BIG-BAG» 2-х и 4-х лямочные |

Установка дозатора

Дозатор закрепляется на горловине бункера или любой другой емкости, содержащей продукт для фасовки (размеры присоединительного фланца согласовываются). Дозатор обеспечивает крепление двух и четырехлямочного мешка.

Под заказ изготавливаются дозаторы с любыми параметрами.

Гарантийные обязательства

На дозатор «Гермес» предоставляется увеличенная гарантия 15 месяцев. Также осуществляется постгарантийное и сервисное обслуживание.

Дозатор отвечает требованиям ГОСТ 10223-97.

Осуществляем отгрузку через транспортные компании в Ваш адрес.

Оплата доставки при получении груза.

Стандартная схема оплаты дорогостоящего товара (от 500 тыс рублей) - это предоплата

не менее 70 процентов от стоимости оборудования.

Оставшаяся часть оплачивается после изготовления продукции.

При меньшем заказе и в случае наличия товара на складе - 100 процентная предоплата.

В стоимость изделий транспортные расходы не входят.

Поставляется при заполнении Опросного листа или с подготовкой технологии процесса.

Стоимость точную на момент обращения спрашивайте в офисе продаж

Адрес: 
Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю 
Выходные: суббота,  воскресенье

По всем вопросам звоните по телефонам: (8512)73-22-20.  89086132220

www.saprex.ru